Конспект урока по технологии обработки древесины

в 5 классе   учителя Герасимова Александра Владимировича.

Учебник: «Технология -5. Вариант для мальчиков». Под редакцией В.Д. Симоненко.

Тема урока: «Разметка деталей из древесины. Пиление древесины».

Тип урока: комбинированный.

Продолжительность: 90 минут.

Цели урока: познакомить учеников с классификацией инструментов по типу выполняемых операций;

Рассмотреть цепь последовательности технологических операций при изготовлении изделий из древесины.

Изучить разметочные инструменты, инструменты для пиления древесины

Дидактические цели:

- Научить распознавать группы инструментов по типу выполняемых операций.

- Научить выстраивать последовательность контрольно-измерительных и технологических операций при изготовлении деталей.

- Научить использовать контрольно-измерительные и разметочные инструменты.

- Отрабатывать навык работы контрольно-измерительными, разметочными и режущими инструментами.

- Совершенствование навыка самоконтроля.

- Развивать познавательный интерес посредством привлечения электронных образовательных ресурсов.

- Воспитание культуры труда.

В ходе урока у учащихся будут формироваться следующие личностные, регулятивные, познавательно, коммуникативные  универсальные учебные действия.

Личностные УУД:

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых учебных задач;

Регулятивные УУД:

-анализировать и оценивать правильность выполнения учебного действия;

-осуществление итогового и промежуточного  контроля при работе с древесиной;

- формирование понятия необходимости технологической дисциплины.

Познавательные УУД:

- осуществлять анализ объектов с учётом  выделения всех признаков;

- осуществлять синтез как составного целого из частей;

Коммуникативные УУД:

-формирования собственного мнения и позиции;

- формирование умения доказательно отстаивать свою точку зрения.

Оборудование (техническое оснащение) урока:

- АРИ учителя компьютер, мультимедиа проектор, экран.

- Столярные верстаки, разметочные инструменты, пилы – ножовки, заготовки – бруски квадратного сечения 18 X 18 мм

Ход урока:

- Организационный момент

Учитель проверяет готовность к уроку, знакомит с планом работы на уроке.

- Повторение изученного.

Опрос по материалу, изученному на предыдущем уроке:

- Перечислите какие линии применяют для построения чертежей.

- Назовите, что входит в понятие рабочего места для столярных работ.

- Какие вы знаете виды графического изображения деталей и изделий? Приведите примеры.

- Какие древесные породы относятся к мягким? Твёрдым?

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

3. Сообщение задач и темы урока

4. Беседа с обучающимися.

- Какие инструменты мы будем применять для обработки древесины? (Разные)

- Чем пилят древесину? Приведите примеры.

- Как сделать, чтобы деталь получилась нужных размеров и точной конфигурации?

- А какие инструменты мы будем использовать для разметки контуров детали на заготовке?

- Ещё есть классификация инструментов по назначению и типу выполняемых операций.

- Использование мультимедийного проектора  – демонстрация презентации

Сообщение учителя.

Деревообрабатывающие ручные инструменты подразделяются на несколько групп: контрольно – измерительные и разметочные, режущие, ударные, сборочные, отделочные.

Для разметки контуров деталей на заготовках применяют контрольно – измерительные и разметочные инструменты. Некоторые вы хорошо знаете. Измерительная линейка с миллиметровой шкалой служит для проведения по ней прямых линий, измерения линейных величин – габаритных размеров деталей и их конструктивных элементов.

Простым карандашом мы наносим риски (разметочные линии и точки) на поверхность заготовок.

Транспортир используют для измерения и проведения линий под определёнными углами друг к другу.

Циркулем можно начертить и разметить окружность или её часть.

Новыми в этом списке будут для вас разметочные инструменты: чертилка, шило, рейсмус, столярный угольник, ерунок, малка.

Чертилка – это стальной стержень, один конец которого остро заточен.Чертилку используют вместо карандаша, но царапину, оставленную ей уже нельзя стереть ластиком.

Рейсмус – разметочный инструмент для проведения линий (рисок), параллельных кромке доски. Он удобен при разметке большого количества одинаковых заготовок и одновременно на нём можно отложить два размера по линейке.

Столярный угольник используют для разметки линий под прямым углом (90°) к базовой кромке доски.

Разновидностью столярного угольника являются похожие на него ерунок и малка. Они также имеют колодку и перо.

Ерунок служит для разметки линий под углами 45° и135°.

Малка с подвижным пером, закрепляющимся винтом, применяется для разметки любых углов.

Операция разметки предшествует любой технологической операции, т.е. выполняется до неё. Почему?

Основным способом обработки древесины является резание. Технологические операции резания – это пиление, строгание, резание стамесками, долбление долотом, сверление отверстий.

Сегодня мы изучим пиление.

Пилят древесину ручными пилами: ножовками, лучковыми, двуручными. Чаще всего применяют ножовки. Пила – ножовка имеет ручку и свободное (ненатянутое) полотно, имеющее в зависимости от размеров 60…70 зубьев. Зубья имеют развод, то есть они через один отогнуты в разные стороны для того, чтобы полотно пилы не застревало в пропиле. Заточенные зубья пилы очень острые, поэтому на верстаке её необходимо класть режущими кромками от себя (как и любой другой режущий инструмент). А при запиливании направлять полотно пилы по бруску-направителю, чтобы обеспечить точность обработки и исключить возможность ранения рук.

В зависимости от направления волокон применяют пилы для продольного пиления, для поперечного пиления и для смешанного пиления. Они различаются формой зубьев. Зубья пил для поперечного пиления имеют форму равнобедренного треугольника с углом при вершине 60°. Зубья пил для продольного пиления имеют форму косоугольного треугольника с углом при вершине 40°. Зубья пил для смешанного пиления имеют форму прямоугольного треугольника с углом при вершине45°.

Прежде чем начать работу необходимо закрепить заготовку в зажиме верстака и визуально проверить исправность инструмента – заточку зубьев и развод.

Для получения детали заданных размеров необходимо располагать полотно с таким расчётом, чтобы распил производился по риске (линии разметки) в сторону отрезаемой части, а не детали.

- Оргмомент.

Работа с учебником: чтение параграфа «пиление древесины»

ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ: В ХОДЕ РАБОТЫ

6. Практическая работа

Задание для практической работы: разметить, пользуясь столярным угольником, линейкой и карандашом, призматическую деталь заданных размеров. Отторцевать заготовку и выполнить пиление «в размер». Произвести самопроверку на каждом этапе практической работы и конечный результат. Предоставить деталь на проверку учителю. Записать ход работы в тетрадь.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

7. Наведение порядка на рабочих местах. Подведение результатов практической работы.

8. Итог урока. Выставление оценок за урок.

9. Установка на следующий урок.